## Slide 1
MS_U_FO
Филиал МГУ в городе Баку

## Slide 2
Обязательные задачи
Технические:
Измерение распределения температуры и давления во время подъема и спуска;
Измерение трёх компонент ускорения во время полёта;
Фотография Земли в период времени от 0 до 10 секунд после начала падения аппарата;
Фиксация точки разрушения шара-зонда (координаты, высота, время);
Фото-фиксация неба в момент приземления;
Аналитические:
Построение траектории полета аппарата по показаниям акселерометра (после приземления). В обязательном порядке должны производиться сравнения с двумя типами датчиков -барометрическими и GPS.
Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте во время полета.

## Slide 3
Дополнительные задачи
Научные:
Измерение магнитного поля Земли на различных высотах;
Измерение концентрации CO, CO2, O3 и влажности в атмосфере Земли;
Измерение интенсивности УФ;
Измерение радиоактивного фона с увеличением высоты и проведение анализа полученных результатов;
Исследование зависимости энергии света, поглощаемой солнечной панелью, от высоты;
Вычисление плотности сухого воздуха.
Технические:
Запись данных с приборов на SD карту.

## Slide 4
Одновременное измерение угловых перемещений и ускорения движения во время подъема и спуска.
Цель работы:
Одновременное измерение угловых перемещений и ускорения движения с помощью датчиков гироскопа и акселерометра.
Метод измерения:
Датчик MPU6050: Акселерометр — это прибор, позволяющий измерять ускорение тела под действием внешних сил. С помощью этого датчика также можно вычислить углы наклона тела. В случае использования гироскопа, угол наклона устройства легко вычисляется с помощью дискретного интегрирования скорости его вращения. В итоге у нас имеется два замечательных прибора, каждый из которых позволяет рассчитать углы наклона машины относительно поверхности земли. Но в случае гироскопа точность таких расчетов снижается из-за ошибок интегрирования. В случае же акселерометра слишком велика чувствительность к внешним воздействиям.
Измерение трёх компонент ускорения во время полёта и вычисление угла наклона тела

## Slide 5
Возникает естественное желание объединить показания этих двух устройств для устранения их недостатков. Сделать такое объединение позволяет комплементарный фильтр.
Синий график — это угол, вычисленный по показаниям гироскопа.
Красный график — это угол по акселерометру.
Зеленый график — это угол, вычисленный при помощи комплементарного фильтра. Видно, что угол совпадает с реальным углом наклона и практически не имеет шума

## Slide 6
Измерение силовой характеристики магнитного поля Земли на различных высотах
Цель работы:
Исследование зависимости магнитного поля от высоты и дальнейший анализ данных.
Метод измерения:
Магнитометр

## Slide 7
Измерение концентрации CO, CO2, O3 и влажности в атмосфере Земли
Цель работы:
Измерение концентрации CO, CO2, O3 и влажности в атмосфере Земли с изменением высоты при помощи датчиков и сопоставление результатов с теорией. Построение зависимостей данных с приборов от высоты. Анализ данных.
Теория:
С увеличением высоты температура окружающей среды падает, вследствие длинноволнового излучения газов, и далее повышается, вследствие поглощения озоном УФ излучения.

## Slide 8
Метод измерения:
1)Датчик угарного газа CO MQ7
Датчик MQ-7 относиться к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа. Основным рабочим элементом датчика является нагревательный элемент, за счет которого происходит химическая реакция, в результате которой получается информация о концентрации газа.
2) Датчик озона O3 MQ131
Принцип работы совпадает с датчиком угарного газа. Отличие заключается в том, что при содержании кислорода на уровне 2% и ниже углерод совсем никак выгорать на подложке не будет, окислителя-то недостаточно. На этом эффекте и рассчитано измерение озона электрохимическим датчиком.

## Slide 9
3) Датчик углекислого газа CO2 MG811
Основным элементом газового сенсора MQ811 является небольшой нагревательный элемент. За счет электрохимического датчика, находящегося внутри главного элемента при взаимодействии с CO2 , происходят следующие химические реакции:
катодная реакция: 2Li+CO2+1/2O2+2e- = Li2CO3
анодная реакция: 2Na+1/2O2+2e- = Na2O
общая химическая реакция: Li2CO3+2Na = Na2O+2Li+CO2
В результате химических реакций датчик возвращает аналоговое напряжение, которое падает при увеличении концентрации CO2. Чтобы получить стабильные и точные результаты датчик должен быть нагрет.

## Slide 10
4) Датчик влажности BME680
Такой датчик включает в себя два электрода, которые нанесены на подложку, а поверх на сами электроды нанесен слой материала, который отличается достаточно малым сопротивлением, сильно, однако, меняющимся в зависимости от влажности.
Подходящим материалом в устройстве может выступать оксид алюминия. Данный оксид хорошо поглощает из внешней среды воду, при этом удельное сопротивление его заметно изменяется. В результате общее сопротивление цепи измерения такого датчика будет значительно зависеть от влажности. Так, об уровне влажности станет свидетельствовать величина протекающего тока. Достоинство датчиков такого типа - малая их цена.

## Slide 11
Измерение интенсивности УФ
Цель работы:
Исследование интенсивности УФ, которая приходится на озоновый слой и часть которой проникает через него , попадая на Землю.
Зная интенсивность УФ излучения, на основе его индексации сделать выводы об опасности УФ излучения на различных высотах. Сопоставить концентрацию озона с интенсивностью УФ излучения. Чем больше в атмосфере озона который поглощает УФ излучение, тем меньше радиации достигает земной поверхности, и тем ниже значение УФ индекса.
Метод измерения:
Датчик UVM-30A digital
Ограничение по температуре воздуха: от -20°C до +85°C

## Slide 12
Измерение радиоактивного фона
Цель работы:
Измерение радиоактивного фона с увеличением высоты и проведение анализа полученных результатов. Сделать выводы об опасности радиоактивного излучения на различных высотах сравнивая с нормой для человека в 0.20 мкЗв/час.
Метод измерения:
Датчик Geiger счетчик представляет собой трубку, заполненную инертным газом. Стенки этой трубки являются катодом, а проволока находящаяся внутри, анодом. Торец трубки стеклянный. Через него в трубку попадает высоко энергетическая частика. Она ионизирует атомы инертного газа. В результате образуются свободные электроны, которые разлетаются к аноду и катоду. Разряжение напряжения происходит коротким импульсом, который превращается в звуковой сигнал или цифровой параметр. Иначе говоря, минимальную информацию, которую мы можем получить, это показатель пролета ионизирующей частички за определенный промежуток времени.

## Slide 13
Исследование зависимости энергии света, поглощаемой солнечной панелью, от высоты
Цель работы:
Исследование зависимости энергии света, поглощаемой солнечной панелью, от высоты и преобразование ее в электрический ток для дополнительного питания приборов.
Метод измерения:
Солнечная панель
Датчик тока ACS712
Датчик интенсивности света BH1750FVI

## Slide 14
Вычисление плотности сухого воздуха
Цель работы:
Вычисление плотности сухого воздуха , при измерении высоты и температуры (T) .
Метод вычисления:
Плотность сухого воздуха находим по формуле , где ρ-плотность воздуха, - универсальная газовая постоянная , p – давление на высоте h, М = 0.028964 - молярная масса сухого воздуха(постоянна до высоты равной 10км).

## Slide 15
Конструкция аппарата

## Slide 16
Включение
Спяший режим
Режим инициализации
Режим готовности
Режим «вверх»
Режим «вниз»
Успешная инициализация
Кнопка 1
Кнопка 2
Точка взрыва шара зонда
Режим поиска
H <= 50
Режимы работы аппарата

## Slide 17
Алгоритмы работы. Процессорная плата.
Просмотр таблицы
Freq ≥ 1000 - δ
v_min[i] ≤ val ≤ v_max[i]
t_min[i] ≤ temp ≤ t_max[i]
Удаление из таблицы
Запись на SD
Обновление таблицы данных
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
v_tab - ε ≤ val ≤ v_tab + ε
Нет
Да

## Slide 18
Предмет покупки | Кол-во | Статус покупки | Способ покупки | Цена
STM32F407VGT6 | 1 | Куплен | Онлайн | $11.28
Geiger Counter Kit | 1 | Куплен | Онлайн | $39.43
Habduino Kit | 1 | Куплен | Онлайн | $240
Arduino UNO | 1 | Куплен | Онлайн | $10
RVS DS1307 | 1 | Куплен | Онлайн | $1
SD-cart module | 1 | Куплен | Онлайн | $1
BH1750FVI | 1 | Куплен | Онлайн | $1
MPU-9250 | 1 | Куплен | Онлайн | $3.17
BME280 | 1 | Куплен | Онлайн | $3.86
GY-3110 MAG3110 | 1 | Куплен | Онлайн | $2.26
Voltage Sensor | 1 | Куплен | Онлайн | $5
Camera | 2 | Планируется | Онлайн | $30
Battery | 1 | Куплен | Онлайн | $30
BME680 | 1 | Куплен | Онлайн | $11
Солнечные панели | 4 | Планируется | В магазине | $60
Бюджет ( Сенсоры)

## Slide 19
Бюджет (Общий)
Отдел | Сумма
Сенсоры | $500
Корпус | $150
Запас | $50
Итого: | $700

## Slide 20
План-График
 | Ноябрь | Декабрь |  | Январь |  | Февраль- Март |  |  | Апрель- Май |  | 
Ознакомление с проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Первые наброски для спутника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Закупка сенсоров и других деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Работа над документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Первоначальная сборка модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Окончательная сборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
Спасибо за внимание!

## Slide 22
Fл=qvB
q — заряд частицы;
v — скорость движения частиц;
B — внешнее магнитное поле.
Fэл=qE
q — заряд частицы;
E — напряжённость внутреннего электрического поля.
Fл= Fэл qvB= qE E=vB Uн=dE=djB/qn Uн=RdjB
j=qnv; v=j/qn, R=1/qn
где:
q — заряд частицы;
n — кол-во частиц на единицу объёма.
d — толщина проводящей пластины.